#### Antes de proceder a la instalación del sistema de iluminación de emergencia Cosmel, tenga en cuenta que este modelo es apto para ser combinado con un DRIVER DE 12V o FUENTE SWITCHING  de 12V.

#### Pasos a seguir para una correcta y segura instalación del sistema:

- Se procederá a la realización del cableado de salida de la siguiente manera (se hará referencia al impreso que figura en el equipo):

- Conectar la lámpara led a los terminales 4 y 5 con el positivo en la 5.

- Conectar los dos cables de salida del DRIVER a los terminales 3 y 5,positivo al 5. Los bornes 3 y 4 conformarán un contacto  cerrado mientras la tensión de alimentación permanezca dentro de los valores normales.

- Conectar la batería.  Asegúrese de que las polaridades de la misma se dispongan de forma correcta teniendo en cuenta los polos entre ésta y el sistema.

- Para verificar el correcto funcionamiento del equipo,una vez concluido el cableado, simplemente quite la alimentación y el sistema conmutará al modo emergencia.

- Medir con un multímetro (puesto en posición para medir tensión alterna) la tensión de alimentación existente entre los cables fase y neutro.  Dicho valor deberá estar comprendido entre los valores mínimos y máximos admisibles.

- Recién en este paso podrá dar alimentación al equipo.  Esto se indicará con el encendido de un led rojo.

- En todos los casos se deberá trabajar en el cableado de  los bornes 3, 4 y 5 sin la alimentación de 220 V( y sin la batería.

### ADVERTENCIA

- Cuando la lámpara de la luminaria necesite ser remplazada, primero desconecte la alimentación de 220 V( tanto del DRIVER como la del sistema de emergencia, luego desconecte la batería.  Ahora sí, reemplace la lámpara, luego conecte nuevamente la batería y por último la alimentación del DRIVER y del sistema de emergencia.

- Tener en cuenta que este sistema es apto para ser instalado en el interior de luminarias (uso interior).  La temperatura máxima donde se halle alojado tanto el equipo como la batería, deberá ser inferior a 50ºC.

- Tenga presente que la alimentación del equipo de emergencia (bornes izquierdos)  debe estar conectada en forma permanente.  La alimentación al DRIVER (bornes derechos) podrá conectarse a un interruptor para el encendido y apagado de la misma en modo normal.

PRECAUCION

Cuando la autonomía del sistema sea menor a 50 minutos, la batería deberá ser reemplazada.